424005, г. Йошкар-Ола, ул. Мира, 68, тел./факс: (8362) 64 98 69, 64 81 71, e-mail: mayak-07@yandex.ru, сайт: www.labmoroz.ru

Главному инженеру

Главному    технологу

Начальнику лаборатории

Предлагаем к поставке автоматические установки, камеры морозильные, камеры нормального твердения и термостатированные ванны для оттаивания, предназначенные для проведения своевременных испытаний на морозостойкость цементных, бетонных, растворных образцов, кирпича и камней глиняных, силикатных, асбестоцементных изделий, окрасочных материалов наружного применения, а также инертных материалов и других различных материалов и изделий.

Обращаем особое внимание изготовителей продукции из бетона на изделия КМ-0,70-1*, КМ-0,70*-1,  КМ-1,40-1*, КМ-1,40*-1, КМ-0,27-1,  КМ-0,27-2,  КМД-0,15,   КМД-0,17,  КМД-0,35, АУМ-12-2,  АУМ-24-2,  АУМ-6-3 и АУМ-12-3, разработанные специально для проведения испытаний бетона на морозостойкость ускоренным вторым методом (t= -20°C)  и  ускоренным третьим методом  (t= -52°C) по ГОСТ 10060-2012.

Применение ускоренных методов проведения испытаний на морозостойкость бетона  позволяет сократить общее время проводимых долговременных и трудоёмких испытаний в 5-30 раз.

Оригинальны изделия АБМ-12, АБМ-24, АУМ-12-2; АУМ-24-2; АУМ-6-3 и АУМ-12-3, позволяющие проводить испытания образцов бетона, кирпича, раствора строительного и керамической плитки и др. без выгрузки – загрузки образцов после каждого цикла замораживания и оттаивания. Эти установки работают без участия лаборанта круглосуточно без остановки на ночь, выходные и праздничные дни (что не менее, чем в  три раза увеличивает производительность в сравнении с традиционными испытаниями), повторяя цикл за циклом (замораживание + оттаивание в воде или рассоле) в автоматическом режиме и без лишних затрат ручного труда и времени, необходимых для выгрузки и загрузки  образцов после каждого цикла.

| № п/п | Марка изделия | Темпе-ратура, 0С | Рабо-чий объ-ём, м3 | Масса образцов в сухом состоянии, кг, не более (для ячеистого бетона и кирпича показатель может отличаться в зависимости от водопоглощения) | Размеры, (глубина × шир. × выс.), мм | Стоимость на 17.03.14г. в руб. (НДС не облагается) | Примечания (лиловым цветом выделены изделия, предназначенные для испытаний бетона вторым базовым (вторым ускоренным) методами и жёлтым цветом– третьим ускоренным методом ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бетон, тяжёл./ячеист. | Кирпич, полн./ щелев. | Раствор, керамич. плитка | Габаритные | Внутренние полезные |  |  |
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л |
| 1 | КМ-0,13 | -17,5 ± 2,5 | 0,13 | - | 20/15 | 20 | 605×605×1500 | 435×465×650 | 151025 | Загрузка фронтальная, 3 полки |
| 2 | КМ-0,15 | -18,0 ± 2,0 | 0,15 | 30 | - | - | 700×800×900 | 500×500×600 | 105043 | Загрузка сверху. Бетон - 1-ый базовый метод |
| 3 | КМ-0,15* | -17,5 ± 2,5 | 0,15 | 30 | 20/15 | 22 | 700×800×900 | 500×315×600 | 137445 | Загрузка сверху |
| 4 | КМ-0,15** | -17,5 ± 2,5 | 0,15 | 30/7 | 40/30 | 22 | 700×800×900 | 500×315×600 | 181959 | Загрузка сверху |
| 5 | КМ-0,21 | -17,5 ± 2,5 | 0,21 | 45/11 | 40/30 | 33 | 605×605×2000 | 435×465×1200 | 227511 | Загрузка фронтальная, 5 полок |
| 6 | КМ-0,23 | -18,0 ± 2,0 | 0,23 | 45 | - | - | 700×1000×900 | 500×700×600 | 114351 | Загрузка сверху. Бетон - 1-ый базовый метод |
| 7 | КМ-0,27 | -18,0 ± 2,0 | 0,27 | 60 | - | - | 700×1200×900 | 500×900×600 | 163717 | Загрузка сверху. Бетон - 1-ый базовый метод |
| 8 | КМ-0,27* | -18,0 ± 2,0 | 0,27 | 75/15 | 40/30 | 33 | 700×1200×900 | 500×765×600 | 216229 | Загрузка сверху. Бетон - 1-ый базовый метод |
| 9 | КМ-0,27-1 | -18,0 ± 2,0 | 0,27 | 30 | 20/15 | 20 | 700×1200×900 | 490×725×500 | 240759 | Загрузка сверху. Бетон - 2-ой базовый и 2-ой ускор. методы |
| 10 | КМ-0,27-2 | -18,0 ± 2,0 | 0,27 | 60 | 20/15 | 20 | 700×1200×900 | 490×725×500 | 255079 | Загрузка сверху. Бетон - 2-ой базовый и 2-ой ускор. методы и |
| 11 | КМ-0,50 | - 18,0 ± 2,0 | 0,50 | 90/15 | 40/30 | 33 | 655х 825х2050 | 530х720х1300 | 239233 | Загрузка фронтальная, 5полок, бетон 1-м базовым методом |
| 12 | КМ-0,50-1 | - 18,0 ± 2,0 | 0,50 | 90/15 | 40/30 | 33 | 655х 825х2050 | 530х720х1300 | 279885 | Загрузка фронтальная. Бетон - 2-м базовым и 2-м ускоренным методами, 5полок |
| 13 | КМ-0,70 | - 18,0 ± 2,0 | 0,70 | 100/24 | 55/40 | 50 | 755х 825х2050 | 630х720х1300 | 266405 | Загрузка фронтальная, 4 полки, бетон 1-м базовым методом |
| 14 | КМ-0,70* | - 18,0 ± 2,0 | 0,70 | 180/43 | 100/70 | 95 | 755х 825х2050 | 630х720х1200 | 389801 | Загрузка фронтальная, 6 полок, бетон 1-м базовым методом |
| 15 | КМ-0,70 - 1 | – 5,0 ÷ – 10,0 –10,0 ÷ – 15,0 –15,0 ÷ – 20,0 –20,0 ÷ – 25,0 | 0,70 | 75**** | - | 75**** | 755х 825х2050 | 630х720х1300 | 334325 | Для контроля эффективности противоморозных добавок по ГОСТ 30459–2003 , температура выбирается по номеру программы контроллера. Загрузка фронтальная |
| 16 | КМ-0,70 - 1* | - 18,0 ± 2,0 | 0,70 | 100/24 | 55/40 | 50 | 755х 825х2050 | 630х720х1300 | 334325 | Загрузка фронтальная. Бетон - 2-м базовым и 2-м ускоренным методами, 4 полки |
| 17 | КМ-0,70* - 1 | - 18,0 ± 2,0 | 0,70 | 180/43 | 100/70 | 95 | 755х 825х2050 | 630х720х1300 | 465867 | Загрузка фронтальная. Бетон - 2-м базовым и 2-м ускоренным методами, 6 полок |
| 18 | КМ-1,40 | - 18,0 ± 2,0 | 1,40 | 200/48 | 110/80 | 100 | 755х 1650х2050 | 630х1550х1300 | 499723 | Загрузка фронтальная, 8 полок, бетон 1-м базовым методом |
| 19 | КМ-1,40* | - 18 ,0± 2,0 | 1,40 | 360/86 | 200/140 | 190 | 755х 1650х2050 | 630х1550х1200 | 696925 | Загрузка фронтальная, 12 полок, бетон 1-м базовым методом |
| 20 | КМ-1,40-1* | - 18,0 ± 2,0 | 1,40 | 200/48 | 110/80 | 100 | 755х 1650х2050 | 630х1550х1300 | 598111 | Загрузка фронтальная, 8 полок, Бетон - 2-м базовым и 2-м ускоренным методами |
| 21 | КМ-1,40*- 1 | - 18 ,0± 2,0 | 1,40 | 360/86 | 200/140 | 190 | 755х 1650х2050 | 630х1550х1200 | 797321 | Загрузка фронтальная, 12 полок, Бетон - 2-м базовым и 2-м ускоренным методами |
| 22 | КМ – 0,18 | - 30,0 ± 3,0 | 0,18 | Определение морозостойкости клеевых соединений древесины по ГОСТ 18446-73 | 720×1310×860 | 360×1030×530 | 257541 | Загрузка сверху. Камера мороза. |
| 23 | КТМ – 0,18 | +60,0 ± 3,0 - 30,0 ± 3,0 | 0,18 | Определение теплостойкости и морозостойкости клеевых соединений древесины по ГОСТ 18446-73 | 720×1310×860 | 360×1030×530 | 296565 | Загрузка сверху. Камера тепла и мороза. |
| 24 | КМ – 0,11 | - 40,0 ± 2,0 | 0,11 | 30 | 755×825×2050 | 480×615×500 | 396591 | Загрузка фронтальная, количество полок – по заявке |
| 25 | КМ – 0,19 | - 40,0 ± 2,0 | 0,19 | 30 | 755×825×2050 | 480×615×800 | 417099 | Загрузка фронтальная, количество полок – по заявке |
| 26 | КМ –0,19* | - 40 ± 2,0 | 0,19 | 45 | 755×825×2050 | 480×615×800 | 457041 | Загрузка фронтальная, количество полок – по заявке |
| 27 | КМД-0,15 | - 50,0 ± 2,0 | 0,15 | Бетон, 6 шт. с ребром 100мм | 755×825×2050 | 480×615×600 | 461087 | Загрузка фронтальная, 1 подставка, на 6 образцов с ребром 100 мм в ёмкостях |
| 28 | КМД-0,17 | - 50,0 ± 2,0 | 0,27 | Бетон, 12 шт. с ребром 100мм | 755×825×2050 | 480×615×800 | 562785 | Загрузка фронтальная, 2 полки, на 12 образцов с ребром 100 мм в ёмкостях |
| 29 | КМД-0,35 | - 50,0 ± 2,0 | 0,35 | Бетон, 24 шт. с ребром 100мм | 755×1650×2100 | 480×625×1300 | 956571 | Загрузка фронтальная, 4 полки, на 24 образца с ребром 100 мм в ёмкостях |
| 30 | АДОЗО (комп-т оборудования) | Соотв. п.8 ГОСТ 7025-91 | 5,0 | Кирпич, 65 | 1700×2000×2200 | 1500×1800×2000 | 999611 | В комплекте с морозильной камерой, дождевальной установкой, сосудом с решеткой и ванной с гидрозатвором |
| 31 | КНТ-24 | + 20,0± 2,0 | 0,10 | 24 образца с ребром 100мм | 605×605×1500 | 435×465×650 | 172667 | Камеры нормального твердения и влажного хранения образцов бетона и раствора при температуре воздуха + 20,0± 2,00С и влажности воздуха 97,5±2,5%. Изготавливаются в двух вариантах: - из листовой эмалированной оцинкованной стали - из листовой нержавеющей стали. |
| 32 | КНТ-48 | + 20,0± 2,0 | 0,20 | 48 образцов с ребром 100мм | 605×605×1830 | 435×465×1200 | 189241 |  |
| 33 | КНТ-60 | + 20,0± 2,0 | 0,20 | 60 образцов с ребром 100мм | 605×605×1830 | 435×465×1200 | 194643 |  |
| 34 | КНТ-72/ КНТ-72нерж | + 20,0± 2,0 | 0,50 | 72 образца с ребром 100мм | 655х 825х2050 | 530х720х1300 | 204245/ 234723 |  |
| 35 | КНТ-120/ КНТ-120нерж | + 20,0± 2,0 | 0,50 | 120 образцов с ребром 100мм | 655х 825х2050 | 530х720х1300 | 222311/ 258367 |  |
| 36 | КНТ-300/ КНТ-300нерж | + 20,0± 2,0 | 0,70 | 300 образцов с ребром 100мм | 755х 825х2050 | 630х720х1300 | 278583/ 323159 |  |
| 37 | КНТ-480/ КНТ-480нерж | + 20,0± 2,0 | 1,46 | 480 образцов с ребром 100мм | 755х 1650х2050 | 630х1550х1300 | 460149/ 509883 |  |
| 38 | КНТ-600/ КНТ-600нерж | + 20,0± 2,0 | 1,55 | 600 образцов с ребром 100мм | 755х 1650х2050 | 630х1550х1300 | 498185/ 556195 |  |
| 39 | ТВО-32-20/ ТВО-32-20х/м | + 20,0± 2,0/ +17,5±2,5 | 0,22 | Бетон/кирпич, шт. - 32/20 | 800×800×850 | 700×700×450 | 102905/ 157573 | Термостатированные ванны для оттаивания и насыщения образцов, в двух вариантах: -без холодильной машины - с холодильной машиной |
| 40 | ТВО-48-40/ ТВО-48-40х/м | + 20,0± 2,0/ +17,5±2,5 | 0,34 | Бетон/кирпич, шт. - 48/40 | 1350×700×850 | 1250×600×450 | 107865/ 167113 |  |
| 41 | АБМ-12 Автомат базового метода (Герон-1) | - 18,0 ± 2,0 ( ( + 20,0 ± 2,0 | 0,27 | Бетон тяж., гравий, щебень, кирпич, керамическая плитка, раствор строительный – 30, яч. бет.-7 | 755х 825х2050 | 560×720×545 | 586443 | Для испытания бетона первым базовым методом (12 образцов) и кирпича (мод./ст.-10/15 шт. полнотелых) без выгрузки - загрузки образцов |
| 42 | АБМ-24 Автомат базового метода (Герон-2) | - 18,0 ± 2,0 ( ( + 20,0 ± 2,0 | 0,27 | Бетон тяж., гравий, щебень, кирпич, керамическая плитка, раствор строительный - 60, яч. бет.-14 | 755х 825х2050 | 500×720×545 | 639173 | Для испытания бетона первым базовым методом (24 образца) и кирпича (мод./ст.-10/15 шт. полнотелых) без выгрузки - загрузки образцов |
| 43 | АУМ-12-2 Автомат ускоренного 2го метода (Герон-3) | - 18,0 ± 2,0 ( ( + 20,0 ± 2,0 | 0,27 | Бетон, 12 шт. с ребром 100мм | 755х 825х2050 | 560×720×545 | 659585 | Для испытания бетона ускоренным вторым и вторым базовым методами без цикличной выгрузки-загрузки образцов (12 образцов) |
| 44 | АУМ-24-2 Автомат ускоренного 2го метода (Герон-4) | - 18,0 ± 2,0 ( ( + 20,0 ± 2,0 | 0,27 | Бетон, 24 шт. с ребром 100мм | 755х 825х2050 | 500×720×545 | 722253 | Для испытания бетона ускоренным вторым и вторым базовым методами без цикличной выгрузки-загрузки образцов (24 образца) |
| 45 | АУМ-6-3 Автомат ускоренного 3го метода (Герон-5) | - 50,0± 2,0 ( ( + 20,0 ± 2,0 | 0,21 | Бетон, 6 шт. с ребром 100мм | 890×740×2070 | 615×490×700 | 899041 | Для испытания бетона ускоренным третьим методом без цикличной выгрузки - загрузки образцов (6 образцов в ёмкостях) |
| 46 | АУМ-12-3 Автомат ускоренного 3го метода (Герон-6) | - -50,0± 2,0 ( ( + 20,0 ± 2,0 | 0,29 | Бетон, 12 шт. с ребром 100мм | 890×1480×2070 | 615×490×970 | 1442117 | Для испытания бетона ускоренным третьим методом без цикличной выгрузки - загрузки образцов (12 образцов в ёмкостях) |

Для справки -  данные из  ГОСТ 10060-2012:

МЕТОДЫ И УСЛОВИЯ   ИСПЫТАНИЙ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  МОРОЗОСТОЙКОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ   БЕТОНА

| Метод | Среда и температура замораживания, °С | Среда и температура оттаивания,°С | Размеры образца, мм | Миним. кол-во образ-цов, шт | Вид бетона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый базовый базовый | Воздушная, минус 18(2 | Вода, +20(2 | 100х100х100 или 150х150х150 | 12 | Все виды бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных покрытий |
| Второй базовый | То же | 5% раствор NaCL, +20(2 | 100х100х100 или 150х150х150 | 12 | Бетоны дорожных и аэродромных покрытий |
| Второй ускоренный | То же | То же | 100х100х100 или 150х150х150 | 12 | Все виды бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных покрытий, и кроме легкого бетона со средней плотностью менее D1500 |
| Третий ускоренный | 5% раствор NaCL, минус 50,0 ± 2,0 | То же | 100х100х100 или 70х70х70 | 6 | Все виды бетонов, кроме легкого бетона со средней плотностью менее D1500 |